营口市公安局车辆更新项目采购需求

一、总体要求

本次采购车辆共计22台，其中包括SUV车型3台、轿车4台、商务车型（MPV）13台、大型客车2台。分为4个包组，即每种车型为1个包组。本项目可兼投兼中。重要技术参数用★标注，★标注项不得负偏离，如偏离则视为投标文件无效。

二、供货时间及供货地点

供货时间为合同签订后20日内，供货地点为甲方指定地点。

三、付款方式

验收合格后一次性付清全款。

四、采购需求

（一）包组1： 商务车型（MPV）技术参数

1、★车身颜色黑色

2、★数量：13台

3、★长*宽*高(mm)≥5100*1890*1920

4、★座椅布局2-2-3

5、★功率（Kw）≥150

6、★扭矩（Nm）≥320

7、★发动机排量（mL）≥2.0T缸内直喷涡轮增压汽油

8、轴距(mm)≥3080

9、主驾八向电动座椅

10、变速箱：自动8AT

11、360°全景倒车影像

12、Eoc/sport驾驶模式

13、胎压监测装置

14、12吋高清智能触控大屏、人机智能交互系统

15、定速巡航

16、无钥匙进入及一键启动、智能遥控钥匙

17、皮质座椅、电子刹车

售后：质保期3年或6万公里

（二）包组2：大型客车技术参数

1、★数量2台，黑色

2、发动机：六缸液冷直喷

3、★排量（L）≤8.8

4、★最大输出功率（kW）：≥247/1900

5、最大输出扭矩（N·m/rpm）：≥1600/1000-1400

6、★环保标准：中国Ⅵ号排放标准

7、★燃料种类：柴油

8、驱动方式：后驱

9、★制动方式：前盘式/后鼓式

10、★变速箱：6挡变速箱

11、★轮胎规格：≥295/80/R22.5

12、轮胎数量：6

13、备胎

14、★悬架系统：气囊悬架

15、最高车速（km/h）≤100

16、长*宽*高（mm）：≥12000*2550*3695

17、★轴距≤6050

18、★油箱容积（L）≥260

19、★整备质量（kg）≥13000

20、★乘坐人数49+1

21、★前轮胎爆胎应急安全装置

22、★应急门配置

23、发动机定速巡航系统

24、★仿皮织布双拼座椅

25、★座椅排布2+2

26、司机座椅：三点式气囊减震，带通风加热

27、★地面材质：橡木纹地板革

28、多功能方向盘

29、整车出厂日期：2021年6月以后生产

30、冷凝器

31、空调系统：手动空调

32、行李约束装置

33、驻车雷达

34、★双前风挡玻璃

35、★上风挡玻璃带电加热

36、★外后视镜带电加热式除霜

37、卤素大灯

38、车内装饰：标准配置，装饰材料符合国家环保要求。

售后：质保期2年或15万公里

（三）包组3：轿车技术参数

1、★数量：4台（2黑2白）

2、★车型：4门5座轿车

3、★排量/变速箱类型：1.5T/7（双离合）变速箱

4、★长.宽.高：长≥4900宽≥1820高≥1460

5、★轴距≥2820

6、悬挂系统：前悬 麦弗逊独立悬架，后悬 多连杆独立悬架

7、外观：17寸铝合金轮毂，LED大灯，LED日间行车灯，外后视镜电动调节，电动天窗。

8、内饰：真皮座椅，真皮多功能方向盘，8扬声器，双区独立自动恒温空调。

9、安全系统：后倒车雷达，胎压监测，前排双侧安全气囊，前排安全带未系报警，电子手刹。

10、ESP电子稳定控制系统，高强度钢车身。

11、AUTOHOLD自动驻车，发动机启停功能。

12、静音玻璃，自动感应雨刷。

13、7英寸液晶仪表

14、10英寸中控高清触摸屏

15、一键启动功能

售后：质保期3年或8万公里

- 包组4：SUV车型技术参数

1、★数量：3台

2、★车型：5门5座SUV

3、★排量/变速箱类型：2.0T/6速（手自一体）变速箱

4、★长.宽.高：长≥4700宽≥1800高≥1700

5、★轴距≥2700

6、悬挂系统：前悬 麦弗逊独立悬架，后悬 多连杆独立悬架

7、外观：18寸铝合金轮毂，LED大灯，大灯高度自动调节，LED日间行车灯，外后视镜电动调节/折叠/加热，前后倒车雷达。

8、内饰：Alcantara座椅，真皮多功能方向盘，自动防炫目内后视镜，双区独立自动恒温空调，驾驶员座椅10项电动调节。

9、安全系统：陡坡缓降功能，定速巡航，倒车影像，胎压监测，前后一体式双侧气帘，前排安全带未系报警，高强度钢车身，电子手刹，AUTOHOLD自动驻车。

10、ESP电子稳定控制系统，发动机启停功能。

11、双12.3英寸液晶仪表和中控屏

12、PM2.5空气滤芯

13、迎宾光毯

14、车辆远程控制

15、车载WIFI

16、智能语音交互系统

17、无钥匙进入，一键启动功能。

售后：质保期3年或10万公里